Messergebnisse zu Hause !!

Aufgabe1 : Messt verschiedene Geräte bei euch zu Hause im ausgeschalteten Zustand und im Bereitschaftmodus und in Betrieb. Anschließend schätzt, wie lange das Gerät pro Tag genutzt wird.

Wichtig: Fragt eure Eltern, bevor ihr Geräte zu Hause messt !

| Verbraucher | Leistungs- aufnahme „ausgeschaltet" in Watt | Leistungs- aufnahme in Bereitschaft in Watt | Leistungs-aufnahme In Betrieb in Watt | Geschätzte Nutzungsdauer pro Tag |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Wieviel kWh Strom verbraucht eure Familie im Jahr? Fragt eure Eltern. TIP: Schaut auf der Stromrechnung nach!

____________________

Wieviele Personen leben in eurem Haushalt?    ____________________

Aufgabe 2: Berechnet die Jahreskosten für die Leerlaufverluste der Verbraucher, die ihr in Aufgabe 1 gemessen habt.

Der Verbrauch hängt von der Leistung ab. Diese wird in Watt (W) oder Kilowatt (kW)  angegeben.

Beim Verbrauch kommt noch der Faktor ZEIT (h) hinzu!

Ist ein Verbraucher mit 1000 W eine Stunde in Betrieb, ergibt das eine Kilowattstunde (1,0 kWh). Die Energiedienstleister rechnen in Kilowattstunden (kWh) ab.

Für die Berechnung der Jahreskosten könnt ihr einen Preis von

28 Cent pro KWh annehmen. (Dieser variiert je nach Anbieter)

| Verbraucher | Leistungs- aufnahme in Bereitschaft in Watt | Geschätzte Dauer im Bereitschafts-modus pro Tag in h | Zeit pro Jahr in h | Verbrauch pro Jahr in kWh | Kosten pro Jahr in Euro |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (=Zeit pro Tag x 365) | kWh (= W x Zeit pro Jahr/1000) | (=kWh x Preis pro kWh) |