STROMMESSUNG

Aufgabe: Messt mit dem Energiekostenmonitor (auch Strommessgerät) verschiedene Verbraucher im Schulgebäude (Klassenzimmer, Lehrerzimmer, Sekretariat). Fragt aber unbedingt einen Erwachsenen um Erlaubnis, bevor ihr die Geräte messt! Versucht solche Geräte aufzuspüren und zu messen die unnötig Strom verbrauchen.

Die elektrische Leistung der Geräte wird in Watt (W) gemessen.

Tragt die Werte in die Tabelle ein.

| Verbraucher | Leistungsaufnahme in Watt | Geschätzte Nutzungsdauer pro Tag |
| --- | --- | --- |

Was fällt euch auf?

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Der Verbrauch hängt von der Leistung ab. Diese wird in Watt (W) oder Kilowatt (kW)  angegeben.

Beim Verbrauch kommt noch der Faktor ZEIT (h) hinzu!

Ist ein Verbraucher mit 1000 W eine Stunde in Betrieb, ergibt das eine Kilowattstunde (1,0 kWh). Die Energiedienstleister rechnen in Kilowattstunden (kWh) ab.

Für die Berechnung der Jahreskosten könnt ihr einen Preis von

28 Cent pro KWh annehmen. (Dieser variiert je nach Anbieter)

| Verbraucher | Leistung in Watt | Zeit pro Tag in h | Zeit pro Jahr in h | Verbrauch pro Jahr in | Kosten pro Jahr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (=Zeit pro Tag x 365) | kWh (= W x Zeit pro Jahr/1000) | (=kWh x Preis pro kWh) |